## Slide 1: Nyt fra Santax
Niklas Baunwall Larsen og Lau Bram Østberg

## Slide 2: Nye ansigter (mig)
Radiograf
  Herlev Sygepleje- og Radiografskole; 2007
Bispebjerg Hospital
Stråleterapien, Rigshospitalet
Aleris (Hamlet), Søborg
Ledelse i offentligt og privat regi
Opgradering af mindre røntgenafdeling
Projektkoordinering

## Slide 3: Ansvarsområder
Region Øst (Sjælland og øerne)
Røntgenudstyr
MR (faste magneter; lav-felt)
CBCT
Gennemlysning
EOS
Forbrugsvarer (kiler, madrasser, blyforklæder, osv.)
Og meget andet

## Slide 4: MR-skannere (faste magneter)
S-scan: stor skanner med leje
O-scan: Ekstremitetsskanner

## Slide 5: Fordele ved faste magneter
Ingen helium
Lav vedligehold
Lille investering
Mindre pladsforbrug
Mindre klaustrofobi
Ekstrem lavt strømforbrug
  O-scan 1kW
  S-scan 2kW

## Slide 6: Kan man bruge lav-felt MR
Ja
… men ikke til alt
Egnet til:
  Muskoloskeletale ektremiteter (fod/ankel, knæ, albue og håndled/hånd)
  Klaustrofobiske patienter
GE T1
X-Bone T2
FSE PD
3D SHARC

## Slide 7: CBCT

## Slide 8: Hvordan fungerer CBTC
Eksponering under rotation
  Typisk 210°
  300-600 optagelser
  1 rotation (<20 sekunder)
Rekonstruktion
  Filtered back projection
  Isotropiske voxler (0,2 eller 0,4mm)
  3D billeddata dannes
  Evt. stitching
Billedbehandling og arkivering
  MPR (coronal, sagittal, axial)
  3D volumen

## Slide 9: Dosis
80-96 kV
1-12 mA
Kun til ekstremiteter

## Slide 10: Fordele ved CBCT
Lav dosis
Nem tilgængelighed
Kan placeres i røntgenrum
Eller i skadestue
Billigere end CT
Billigere i drift
Stående optagelser

## Slide 11: Ny type CBCT
Helkrop stående optagelser
Planmed XFI

## Slide 12: Eksempler
Vægtbelastede undersøgelser
Bilaterale ekstremitetsoptagelser

## Slide 13: Mobil røntgen rammeaftale
Vinder af den aktuelle nationale rammeaftale på mobilt røntgenudstyr m. motor
Ny kollimator m. touch-display
SFT !M1
Canons 20-serie detektorer med BIAA og INR
Udekørende SFT !M1x

## Slide 14: Vinkling af rør ud fra detektorens vinkel
Grøn = <3° vinkelforskel
Gul = 3°-7° vinkelforskel
Sort = >7° vinkelforskel

## Slide 15: Arcoma Precision i5 – 3D-kamerafunktioner
Patient Thickness Guide
Patienttykkelsen måles
Systemet giver anbefalinger til dosisindstillinger

## Slide 16: Arcoma Precision i5 – 3D-kamerafunktioner
Movement Alert
Detekterer patientens bevægelser og giver straks besked i form af ikon​
Reducerer omtagning af billeder grundet patientbevægelse

## Slide 17: Arcoma Precision i5 – 3D-kamerafunktioner
AEC Chambers Overlay
Et overlay viser AEC-kamrenes position på kamerabilledet
Overlay vises på stand og leje
Valgte kammer/kamre vises på rørdisplay og i Canon-brugerfladen

## Slide 18: Arcoma Precision i5 – 3D-kamerafunktioner
Smart Collimation - Thorax
Automatisk justering af kollimatorstørrelsen, så den passer til hver enkelt patient

## Slide 19: Arcoma Precision i5 – 3D-kamerafunktioner
Adjustment of Collimator Light
Mulighed for justering af blændefeltet på touchskærmen
Basale undersøgelser samt stitching​
​

## Slide 20
2008
Stereo-radiografisk udstyr til vægtbærende helkropsundersøgelser
Lavdosis billeddannelse baseret på ALARA-princippet
3D-modelering med præcise målinger
Første generelle røntgensystem med photon-counting detektorer
Unik billedopløsning til understøttelse af diagnostiske muligheder
Optimiseret dosismodulering med Flex Dose™
Åbent design med kort undersøgelsestid (<20 sek)
2019

## Slide 21
Slot-scanning
AP og lateralt billede tages samtidigt
Hel krop eller lokaliserede billeder
3D-modelering med automatisk udlæsning af kliniske parametre
Stort FOV – 190 cm x 51 cm (AP + lateral)
Pixelstørrelse – 100 µm
Spatial opløsning – op til 5 lp/mm
51 cm
190 cm

## Slide 22
CR/DR
EOS
Patientpositionerings indvirkning på forstørrelse
Slot-scanning  ingen forstørrelse i det verticale plan
Forstørrelse i det horizontale plan korrigeres vha. referenceplaner inden scanning på EOSedge
Patientfordel – valg af protesestørrelse
Ingen behov for kalibreringskugle
Ingen behov for stitching af billeder
Ortopædkirurg – arbejdsstation med hundredvis af 3D kliniske parametre
Pelvic Incidence
Sacral Slope
Sagital Pelvic Tilt
Pelvic Obliquity
Cobb Angle

## Slide 23
1m63/37y/111kg
1352mGy.cm²
1m63/37y/111kg (245lbs)
943mGy.cm²
EOS
1m59/33y/108kg (238 lbs)
976mGy.cm²
1m59/33y/108kg
2413mGy.cm²
EOSedge
EOS vs. EOSedge

## Slide 24
Minimeret røntgendosis - Flex Dose™
Første generelle røntgensystem med mA-modulation
Passende patienteksponering
Fremragende billedkvalitet – hver gang
Micro Dose – regelmæssig monitorering af progression af sygdomme - pædiatri
Op til 80% dosisreduktion
Sammenlignet med samme billeddannelse uden Flex Dose – patienter med BMI mindre end 25
Pædiatrisk Micro Dose rygundersøgelse giver samme dosis som 1 uges naturlig baggrundsstråling på Jorden

## Slide 25
Low Dose vs. Micro Dose
Micro Dose
228.4 mGy.cm2
30.4 mGy.cm2
826.2 mGy.cm2
239.4 mGy.cm2
Low Dose

## Slide 26
Billed- processering
Høj energi
Lav energi
1 eksponering
2 billeder genereres
Alpha-tests i 2024
CE-mærke godkendt til følgende niveauer:
  AP L1-L4 BMD (Bone Mineral Density) + T-score
  LAT L2-L3 BMD (Bone Mineral Density)
  Collum femoris (Bone Mineral Density + T-score
EOSedge - Knogledensitet

## Slide 27
Hvorfor ikke lavdosis CT til scoliosekontroller?
EOS
(78°)
CT Scan (59°)
Vægtbærende røntgens indflydelse på kliniske parametre
Cobb-vinkel

## Slide 28
EOSedge - 433 mGy.cm²
DR - 3026 mGy.cm²
EOSedge vs. Konventionel DR

## Slide 29
EOSedge - 433 mGy.cm²
DR - 3026 mGy.cm²